###### Załącznik 1.3 a

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

Analizator do badania moczu

Nazwa analizatora: ………………………………………………….

Rok produkcji: ………………..

Producent: ……………………………………..

Wartość księgowa brutto: ……………………….. PLN

| Lp. | Parametr / warunek graniczny | Odpowiedź oferenta TAK i/lub parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| 1 | Automatyczny wieloparametrowy analizator umożliwiający wykonywanie różnych badań w jednym czasie |  |
| 2 | Aparat nie starszy niż z 2020 roku |  |
| 3 | Aparat ze stałą gotowością do pracy, wyposażony w czytnik kodów kreskowych |  |
| 4 | Wydajność – min. 700 ozn./godz. z możliwością dostosowania trybu pracy do indywidualnych potrzeb operatora |  |
| 5 | Pamięć wyników min. 20.000 |  |
| 6 | Wbudowana drukarka termiczna |  |
| 7 | Możliwość pomiaru min.12 parametrów fizyko-chemicznych moczu: • krew, • bilirubina, • urobilinogen, • ketony, • białko, • azotyny, • glukoza, • pH, • SG (ciężar właściwy), • leukocyty • mikroalbumina • kreatynina |  |
| 8 | Flagowanie wyników patologicznych. |  |
| 9 | Kalibracja w oparciu o zewnętrzny pasek kalibracyjny (w zestawie) |  |
| 10 | Możliwość wyboru koloru i klarowności moczu z poziomu analizatora |  |
| 11 | Automatyczne usuwanie zużytych pasków testowych do pojemnika na odpady oraz bezpieczny i higieniczny sposób ich usuwania. Min. 2 pojemniki na odpady w wyposażeniu analizatora. |  |
| 13 | Zewnętrzny UPS |  |
| 14 | Deklaracja zgodności CE |  |